# Alt fra ét sted: industrielt konfektionerede energikædesystemer fra igus

Med readychain Basic, Standard, Standard Plus og Premium sparer kunden konfektionerings-, opbevarings- og monteringsomkostninger

Hos igus står navnet "readychain" for forkonfektionerede skræddersyede energikædesystemer. Med de nye kategorier readychain Basic, Standard, Standard Plus og Premium har motion plastics-specialisten nu fire varianter i sit program, som tilbyder kunden levering af alt fra ét sted, lige fra enkle kombinationer af e-kæde og kabel til komplet konfektionerede og monterede energikædesystemer. Det er ikke alene nemt, men sænker også driftsomkostningerne.

Ud over sikre, testede energikæder og kabler til anvendelser i bevægelse tilbyder igus også færdigkonfektionerede komplette systemer. Netop hvad angår lange vandringslængder og tæt fyldte fleraksesystemer, er de ikke alene tidsbesparende i forhold til konfektionering og montering, men gør også omkostninger forudsigelige for kunden. Alle komponenter til bevægelse er udviklet, testet og afpasset indbyrdes i igus' eget testlaboratorium. Med readychain får kunden et komplet og sikkert forkonfektioneret system fra én leverandør, direkte fra producenten og med ledsagende garanti. Samtidig kan antallet af leverandører og bestillinger mindskes med op til 75 procent, mens opbevarings- og procesomkostninger undgås.

Én bestilling, én faktura, én levering

igus' projektledere ledsager readychain-systemerne gennem alle projektets faser. I dette forløb får grænseflader, leveringsstatus, monteringsproces og procedurer hos kunden akkurat den samme opmærksomhed som selve produktet. På igus' fabrik fremstilles readychains industrielt på et 3.000 kvadratmeter stort areal med den nyeste produktionsteknologi og specialiserede medarbejdere – lige fra enkle til komplekse systemer med individuelt specificerede kabler, slanger, stikforbindelser, rumdelere, monteringsbeslag og montagedele. "Vi industrialiserer manuelt arbejde", forklarer Christian Stremlau, leder af forretningsområdet readychain & readycable hos igus. "For gennemløbstid, kvalitet og pris bliver stadig mere afgørende." Afhængigt af konfektioneringsgrad kan kunden vælge mellem ukonfektionerede chainflex-kabler (readychain Basic) og forkonfektionerede readycable-kabler (readychain Standard) til brug i e-kæder. Dette fås også som installationsklart fleraksesystem med blikplader, hvilket reducerer antallet af stikpladser og optimerer tilslutningssteder og grænseflader (readychain Standard Plus).

Brugeren har adgang til det omfattende readycable-sortiment med over 4.000 drevkabler i syv kvalitetsklasser. "De forkontektionerede kabler inklusive stik specialfremstilles nøjagtigt ned til centimeter i den ønskede længde, som det er blevet gængs brug i branchen", tilføjer Stremlau. "Hos igus findes der derfor intet tillæg ved køb under et minimumsbeløb." Med henblik på yderligere omkostningsbesparelser og samtidig høj komfort for kunden tilbyder igus at levere og montere det komplet konfektionerede energikædesystem direkte på maskinen (readychain Premium). Et præcist passende transportstativ kendt som "readychain rack" sørger for en sikker og hurtig montering af modulet på stedet, så det kan tages i brug i eksempelvis en værktøjsmaskine med det samme via plug & play. For produkt og service får kunden kun et enkelt bestillingsnummer pr. varegruppe. igus fremstiller readychains på tolv fabrikker rundt om i verden og leverer dem takket være en vidtforgrenet logistik til det garanterede tidspunkt inden for én til ti dage over stort set hele verden.

Du kan få indblik i readychain-konfektioneringen hos igus i videoen på http://www.igus.de/readychain_Konfektionierung

Billedtekster:

Billede PM6316-1

Lige fra readychain Basic og readychain Standard til Standard Plus og readychain Premium (fra venstre mod højre): Kunden får præcis den sikre og testede energiføringsløsning, der skal til for at sænke omkostningerne. (Kilde: igus GmbH)

| KONTAKT: igus® ApS Nordre Strandvej 119A 3150 Hellebæk Tlf. 86 60 33 73 Fax 86 60 32 73 info@igus.dk www.igus.dk PRESSEKONTAKT Oliver Cyrus Head of PR & Advertising igus GmbH Spicher Str. 1a D-51147 Köln Tlf.. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459 Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 ocyrus@igus.de www.igus.de | LIDT OM IGUS : igus GmbH er en internationalt førende producent af energikædesystemer og polymer-glidelejer. Den familieejede virksomhed med hjemsted i Köln er repræsenteret i 35 lande i verden og beskæftiger p.t. ca. 3180 medarbejdere på verdensplan. I 2016 opnåede igus en omsætning på 592 mio. euro med kunststofkomponenter til mobile anvendelser, de såkaldte motion plastics. igus har nogle af branchens største testlaboratorier og fabrikker og er kendt for at stille innovative og kundespecifikke produkter og løsninger til rådighed med kort varsel. Navnene “igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain systems", "flizz", "ibow", "iglide", "iglidur", "igubal", "invis", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", "xiros", "xirodur", "vector"“ er varemærkebeskyttet i Tyskland og resten af verden. |
| --- | --- |